## Slide 1: 금주 태스크 및 달성도
 | 금주 테스크 | 달성도 | 미달성 원인 및 대처 방안
김완식 | follow_node CPU 과부하 디버깅 (전후방 YOLO11n 동시 구동, 타이머 30Hz→10Hz) comm_monitor_node 구현 (ROS2 통신 모니터, 이벤트 7개+스트리밍 2개+ping/RSSI) 2차 고도화 방향 결정 (TensorRT FP16 양자화 완료, Deep OC-SORT+OSNet Re-ID 설계) | 80% (Re-ID 테스트 결과 절반의 성공 더 고도화) | [원인] follow_node CPU 폭주(최대 581%) 원인 추적과 부하 안정화에 예상보다 시간 소요 [대처 방안] 다음 주 BoxMOT 기반 Re-ID 모듈 신규 통합 + MoveIt2 연동 후 comm_monitor_node로 부하 재측정

## Slide 2: 딥 다이브 & 트러블 슈팅 (김완식)
1. 문제 상황
- 전방(follow_node) + 후방(rear_cam_node) YOLO11n 동시 구동 시, follow_node CPU가 최대 581%까지 폭주. rear_cam_node는 11%로 정상인데 follow_node만 비정상적으로 높음
2. 원인 분석 및 문제 정의 가설 검증
- 원인: follow_node 추론 루프가 리얼센스 30프레임 입력 속도를 못 따라가 콜백이 누적·지연됨.
- 현상: GPU는 25% 수준으로 한가한데 CPU만 400~580%대로 터짐. rear_cam_node는 같은 엔진을 쓰지만 model.predict(단순 검출)라 양자화 효과를 그대로 받아 5.9%까지 떨어짐.
3. 해결 과정
- 응급 처리 (입력 단)
리얼센스 프레임을 30→10프레임으로 낮춰 이미지 처리 연산량 자체를 줄임. 64~80%대로 안정됨.
- 타이머 주기 조정 (연산 단: 콜백 적체 해소)
follow_node 추론 타이머를 30Hz→10Hz로 낮춰, 추론 속도가 못 따라가 콜백이 밀리던 근본 원인을 제거함. CPU 약 400%→80%대로 즉시 효과 확인.
4. 결과 및 배운 점 결과
- 타이머 10Hz + 양자화 적용 최종 상태에서 follow_node 약 50~70%, rear_cam_node 약 21%, VDD_IN 4.6W로 안정화됨. 전방+후방 YOLO 2개 동시 구동에서도 CPU·메모리·전력 모두 여유 확보.