## Slide 1
문제 상황
현상: 사람 추종 중 예외 처리를 위해 탐색 토픽(/search_cmd)을 추가하자,
기존 추종 주행 시 로봇이 심하게 떨리거나 급발진하는 하부 제어 오작동 발생 (코드 롤백 시 정상화).
2. 원인 분석 및 문제 정의 가설 검증: 데이터 오염 가능성 검토 및 다중 콜백 간 제어권 경합 여부 분석.
원인 정의: 타겟 상실 시 기존 콜백의 [정지] 명령과 신규 콜백의 [회전] 명령이
하나의 /cmd_vel 토픽을 두고 무작위 주기로 충돌하여 발생한 명령 꼬임(Race Condition)으로 판단.
3. 해결 과정토픽 단일화: 타이밍 동기화가 어려운 다중 토픽 구조를 폐기하고 데이터 흐름 통합.
유휴 필드 전용: geometry_msgs/Twist 메시지의 안 쓰는 필드(linear.z)를 모드 플래그(0:추종, 1·2:탐색, 3:정지)로 활용.
단일 공급원(SSoT) 구축: 상위 노드에서 상태 판단을 일임하고, AGV 제어 노드는 단일 콜백 내에서
if-elif 구조로만 분기되도록 전면 수정.
4. 결과 및 배운 점 결과: 제어 명령 경합이 원천 차단되어 주행 안정성이 완전히 회복됨.
배운 점: 제어 대상(/cmd_vel)에 대한 공급처가 다중화되면 타이밍 이슈로 시스템이 붕괴될 수 있으며,
설계 단계부터 단일 진실 공급원(SSoT)을 확보하는 것이 필수적임을 기술적으로 이해함.
딥 다이브 & 트러블 슈팅 (이수혁)