## Slide 1
재미나이
( 각 부분별 수정 가능)

## Slide 2
01 알고리즘 파이프라인 · Mode 10
AGV 일반 추종 알고리즘 (Mode 10)
1.0m 간격 비전/라이다 퓨전 추종 및 타겟 유실 대비 다단계 안전 제어 시스템
정밀 간격 유지
비전 센서가 측정한 타겟의 거리/각도 오차를 바탕으로, P-제어를 통해 1.0m 간격을 유지하며 직진 및 조향 속도를 부드럽게 제어합니다.
광각 라이다 안전망
시선은 타겟을 향하되 전방 180도를 라이다로 상시 감시합니다. 45cm 이내 위험 감지 시 즉시 정지하고 넓은 공간 방향으로 회피합니다.
즉각 반응 와치독
타겟이 코너를 돌거나 시야에서 벗어나 1초(1.0s) 이상 데이터 수신이 끊기면, 시스템은 즉시 타겟 '유실'로 판단하고 브레이크를 밟습니다.
스텝(Step) 탐색
로봇은 마지막 유실 방향을 메모리에서 꺼냅니다. 해당 방향으로 '10도 회전 → 0.5초 정지'를 반복하며 타겟을 무한 탐색 후 복귀합니다.
핵심 기술 1. 스텝(Step) 회전 탐색의 비밀
탐색 시 연속 회전으로 인한 카메라 잔상(Motion Blur)을 막기 위해, '짧게 10도 회전 후 0.5초 완벽 정지'하여 타겟 재발견 인식률을 극대화했습니다.
핵심 기술 2. 미세 떨림(Jittering) 완벽 차단
사람의 호흡에 따른 오차 방지를 위해 10cm 이내의 거리나 0.12rad 이하의 각도 틀어짐을 무시하는 '데드밴드(Deadband)'를 설정하여 모터 고장을 막습니다.

## Slide 3
노트북 LM