## Slide 1
AGV 픽업 파이프라인: 비전/라이다 퓨전 도킹
Phase 1: 유도 및 추종
Phase 2: 정밀 도킹
핵심 기술 & 안정성
비전 정밀 추종초기 3초 대기 후 타겟 데이터를 확보하고, 50cm의 간격을 유지하며 부드럽게 추종합니다.
LiDAR 긴급 회피전방 35cm 이내 장애물 감지 시 즉각 추종을 멈추고 좌우 공간을 계산하여 회피합니다.
Watchdog 복구타겟이 3초 이상 유실될 경우, 마지막 방향을 기억하고 해당 방향으로 무한 탐색을 시작합니다.
자세 정렬 & 안정화AMCL 기반 정렬 후, 관성 출렁임 방지를 위해 기체를 1.5초간 완벽히 정지시킵니다.
시야 탐색 & 중앙 정렬최초 회전 방향을 메모리에 기록하여 게걸음 탐색으로 오차 8cm 이내로 조향합니다.
최종 밀착비전으로 Y축을 정밀 보정하고, 라이다를 활용해 22cm까지 전진하여 완벽한 도킹을 완료합니다.
Sensor Fusion비전(방향/좌표)과 LiDAR(거리/장애물)의 장점을 결합하여 동적 환경에서의 생존력을 확보합니다.
노이즈 필터링Deadband로 가짜 데이터 급발진을 막고, Watchdog 타이머로 통신 단절 시 자율 판단을 구현합니다.
순차 제어 (Sequential)대각선 기동 시 모터 헛돔 현상을 막기 위해 회전과 직진을 분리하여 힘을 100% 집중시킵니다.
SLIDE 3 — 콘텐츠
[ＡＧＶ 픽업 모드 파이프라인]